Fisica e laboratorio sessione malati 	CLASSE 5ST2	30.10.02

Si consideri una lastra quadrata di superficie S=1m2, su cui è distribuita in modo uniforme una carica qL. La lastra è appoggiata su un tavolo; sulla verticale del suo centro, a distanza d=6cm dalla lastra, si trova un elettrone, fermo in equilibrio tra la forza elettrica e quella gravitazionale.

- Si determini qL, svolgendo il problema nel vuoto.

- Si discuta come cambierebbe la soluzione nell’acqua.

- Si discuta come cambierebbe la situazione aggiungendo un secondo strato identico al primo, affacciato al primo strato a 1 cm di distanza, da parte opposta rispetto all’elettrone, e caricato con carica –qL.

Si esplicitino le linee di ragionamento seguite, supportandole delle opportune basi teoriche.

La carica dell’elettrone è di 1.6 10-19C, e la sua massa è 9.11 10-31kg.

(0 =8.8 10-12 F/m

(r =80 per l’acqua

##### Soluzione

- Per motivi di simmetria il problema può essere trattato in una sola dimensione. L’elettrone è sottoposto alla forza gravitazionale , e alla forza elettrica, dove E è il campo  generato dallo strato. Poiché la forza totale è nulla, esse devono essere uguali in modulo:  da cui .

Infine Per quanto riguarda il segno, qL deve essere negativa, affinché il campo sia rivolto verso il basso e la forza Fe verso l’alto, in modo da equilibrare la forza gravitazionale. Si può infine esprimere il dubbio che l’elettrone possa essere considerato una carica di prova, dal momento che risulta avere una carica un milione di volte più intensa di quella che genera il campo…

- Il campo generato dalla piastra è, a parità di carica, 80 volte più debole, dunque la carica qL dovrà essere 80 volte più intensa per mantenere l’elettrone in equilibrio.

- Il campo all’esterno del doppio strato è nullo. Pertanto l’elettrone, non più in equilibrio, sarebbe sottoposto alla sola forza gravitazionale e cadrebbe sulla lastra con accelerazione g=9.8m/s2.